## Slide 1
· · · Laminat Kapı

## Slide 2
Yüksek kalite, fonksiyonellik ve dayanıklılık anlayışıyla üretilen kapılarımızla yeni olanakları keşfedin!
Laminat kapılarımız hastane, havalimanı, alışveriş merkezi, okul, ticari alanlar ve fabrikalar gibi yoğun kullanım alanlarınızda ve özellikli projelerinizde en iyi seçenektir.

## Slide 3
Laminat Kapılar
· · · Tasarım

## Slide 4
Laminat Kapılar
Kanat kalınlığı : 42 mm
Kanat kenarı : Düz (binisiz)
Kanat malzeme : Köknar seren
Okal Dolgu veya Petek dolgu
6 – 8 mm MDF
Yüzey bitişi : CPL, HPL veya Compact Laminat
Kenar bandı : PVC veya alüminyum kenar bandı
(Farklı kenar bandı uygulamaları ayrıca görüşülür.)
Laminat kalınlığı : 0.6 mm (İsteğe göre compact laminat uygulanır.)
Laminat renkleri : Düz renkler / Ahşap desenler
Laminat markası : ASD veya Gentaş
Kanat

## Slide 5
Laminat Kapılar
Kanat Kesit
Petek Dolgu

## Slide 6
Laminat Kapılar
Kanat Kesit
Okal Dolgu

## Slide 7
· · · Projelendirme

## Slide 8
Laminat Kapılar
Malzeme : 12 mm MDF + 18 mm masif + 12 mm MDF
Kasa kalınlığı : 42 mm
Yüzey bitişi : 0.2 mm mikrolam
Renkler : Kanat ile aynı renk veya kombin yapılır.
Pervaz kalınlığı : 12 mm - 18 mm
Pervaz genişliği : 80 mm – 100 mm – 120 mm
Kasa tipi : Geçmeli ayarlı (15-20 mm ayar payı)
Ahşap Kasa
MDF Kasa
Ahşap Sandviç Kasa

## Slide 9
Laminat Kapılar
Malzeme : DKP sac / Galvaniz sac (tercihe bağlı)
Sac kalınlığı : 1.5 mm / 2 mm (tercihe bağlı)
Yüzey bitişi : Elektrostatik toz boya
Renk : RAL renk skalası
Pervaz genişliği : İç 50 mm / Dış 60 mm
Kasa tipi : Geçmeli ayarlı (30-50 mm ayar payı)
Sac Kasa
Sac Kasa Detayı

## Slide 10
Laminat Kapılar
Malzeme : Alüminyum
Sac kalınlığı : 1.5 mm veya 2mm
Yüzey bitişi : Natürel eloksal veya Elektrostatik toz boya
Renk : Natürel eloksal veya RAL renk skalası
Pervaz genişliği : İç 40 mm / Dış 60 mm
Kasa tipi : Geçmeli ayarlı (30 mm ayar payı).
Alüminyum Kasa
Alüminyum Kasa Detayları

## Slide 11
Laminat Kapılar
Kanat Modelleri

## Slide 12
Laminat Kapılar
Kanat Modelleri
Kanat modellerimiz fikir vermesi amacıyla düzenlenmiş olup; istenilen mimari detaya uygun olarak tasarlanmaktadır.

## Slide 13
· · · Taahhüt

## Slide 14
Laminat Kapılar
Kapı Tipleri
Kayar Kapılar
Katlanır Kapılar
Mekanı en uygun şekilde değerlendirme yöntemlerinden biri de kayar kapılardır. Eğer proje uygun ise swing kapıların açılırken kapladığı alanı minimize etmektedir.
Özelikle dar alanlarda kapı kanadının açılırken kullandığı alanı azaltmak için tasarlanmış kapı tipleridir. Projenin uygunluğuna göre değerlendirilmektedir.

## Slide 15
Laminat Kapılar
Malzeme : 3+3 mm lamine veya 4 veya 6 mm temperli
(tercihe bağlı olarak farklı cam seçenekleri de sunulabilir)
Uygulama şekli : Kare/Dikdörtgen/Yuvarlak (tercihe bağlı)
Ayrıntılar
Malzeme : Sac Kasa
Uygulama şekli : Geçme menteşe
Tip : Dtec 11, Dtec 12 veya Dtec 31
Kasa tipi : Cepli
Dtec 11 Menteşe
Dtec 12 Menteşe
Dtec 31 Menteşe
Cam
Sac Kasa Menteşe Uygulamaları

## Slide 16
· · · Uygulama

## Slide 17
Laminat Kapılar
Kelebek menteşe
Yaprak menteşe sabit milli
Yaprak menteşe hareketli milli
Cepli/geçme menteşe
Çarpma menteşe
Gizli menteşe
· Sac kasalı kapılarımızda cepli/geçme menteşe uygulanır.
· Ahşap ve alüminyum kapı kapılarda cepli/geçme menteşe dışındakiler uygulanır.
Aksesuar
Yaprak Sabit Milli Menteşe
Kelebek Menteşe
Cepli/Geçme Menteşe
Çarpma Menteşe
Gizli Menteşe
Yaprak Hareketli Milli Menteşe
Menteşe Tipleri

## Slide 18
Laminat Kapılar
Aksesuar
Barelli gömme
WC tipi gömme kilit
Çarpma dilli kilit
Manyetik kilit
Çarpma dilli kilit sadece ahşap ve sac kasada uygulanır.
Manyetik kilitler çift taraflı kartlı geçiş sistemleri istenen yerlerde uygulanır. Manyetik kilitler bina otomasyonuna bağlı olup, sürekli kapalı konumda kalır ve yetkili kart veya şifre ile açılır ya da yangın anında serbest kalır. Dış taraftan şifre paneli veya kart okuyucu, iç tarafta ise çıkış butonu uygulanır.
Kilit Tipleri
Gömme Kilit
Topuz Kilit
Çarpma (Silindir) Kilit
Manyetik Kilit

## Slide 19
· · · Danışmanlık

## Slide 20
Laminat Kapılar
Aksesuar
Basma kollar (Rozetli ve aynalı)
Çekme Kollar (çarpma dilli kilitle kullanılır)
Kare Aynalı Kollar
Topuz kollar
Kol modelleri çok çeşitlilik göstermekle birlikte temel ayrımlar belirtilmiştir.
Kapı Kolu
Basma Kollar
Topuz Kol
Kare Aynalı Kol
Çekme Kollar

## Slide 21
Laminat Kapılar
Diğer Aksesuarlar
Kulaklı veya düz kilit karşılığı
Kilit Karşılığı
Elektrikli kilti karşılığı
“Fail Safe” tipi: elektrik kesildiğinde açılır.
“Fail Secure” tipi: elektrik kesildiğinde kapalı kalır. Elektrikli kilit karşılığı tek taraflı kartlı geçiş sistemi istenen yerlerde uygulanır.
Barel (Silindir)
Standart anahtarlı & Master anahtarlı opsiyonları

## Slide 22
· · · Aksesuar, donanım

## Slide 23
Laminat Kapılar
Diğer Aksesuarlar
Kapı Kapatıcı
Dirsek kollu
Kayar kanallı
Gizli kapı kapatıcı
Panikbar, Pushbar
Gömme kilitli panikbar
Yüzeyden kilitli panikbar
Pushbar

## Slide 24
Laminat Kapılar
Diğer Aksesuarlar
Zemine veya duvara monte opsiyonları
Yangın alarm sistemine bağlıdır. Kapıyı sürekli açık tutar, yangın anında serbest kalır ve kapı kapanır.
Manyetik Tutucu
Paslanmaz çelik veya alüminyum seçenekleri
Düz veya L profilli seçenekleri
Tek taraflı veya çift taraflı uygulama seçenekleri
0,50 mm veya 2 mm kalınlık opsiyonları
İstenen yükseklik ve biçim opsiyonları
Tekmelik
Menfez
Alüminyum boyalı veya natürel eloksal
İstenen ölçü
V tipi veya lineer tipte

## Slide 25
Laminat Kapılar
Diğer Aksesuarlar
Paslanmaz çelik
Düz veya çekme kollu opsiyonları
Çarpma dilli kilit ve aşınmaya maruz kalan alanlar için kullanılır.
İtme ve Çekme Plakası
Stoper
Giyotin
Ses , toz veya haşere izolasyonu istenen kapılarda opsiyonel olarak uygulanır.
Zemine veya duvara monte opsiyonları

## Slide 26
· · · kapınızdaki çözüm

## Slide 27
· · · kataloğumuzda yer alan tüm görseller, proje uygulamalarımızdan alınmıştır.

## Slide 28
İstanbul - TÜRKİYE
+90 216 470 0222
info@dtec.com.tr
www.dtec.com.tr